Anexă

Metodologie pentru stabilirea distanţelor adecvate în activităţile de amenajarea teritoriului şi urbanism din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1 Obiectivul general al prezentei metodologii îl reprezintă asigurarea cadrului necesar pentru prevenirea şi limitarea consecinţelor accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase asupra populaţei, mediului natural şi construit prin stabilirea, respectiv menţinerea, unor distanţe adecvate în planurile de amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru zonele din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Art. 2 Prezenta metodologie se aplică în elaborarea, avizarea și aprobarea planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism și în autorizarea executării lucrărilor de construcții, în concordanţă cu prevederile art. 13 al Legii nr. 59/2016, pentru următoarele situaţii:

a) construirea de noi amplasamente care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016;

b) modificări aduse unor amplasamente deja existente care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016;

c) construirea de noi obiective de investiții dezvoltate în vecinătatea amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016, care măresc riscul sau consecinţele unui accident major.

Art. 3 Termenii și expresiile utilizate în prezenta metodologie sunt definite conform Legii nr. 59/2016 și în anexa 1.

Art. 4 Pentru stabilirea distanțelor adecvate se parcurg următoarele etape:

a) determinarea și reprezentarea grafică a zonelor de impact din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016;

b) identificarea elementelor teritoriale vulnerabile;

c) stabilirea compatibilităţii teritoriale;

d) preluarea distanțelor adecvate în planurile de amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru zonele din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 și instituirea de reglementări specifice.

Art. 5 La promovarea unui proiect de investiții sau a unui plan de amenajarea teritoriului sau de urbanism, autorităţile responsabile cu amenajarea teritoriului şi urbanismul şi autorităţile competente pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016 se asigură că distanţele adecvate stabilite conform prezentei metodologii sunt luate în considerare în cadrul procesului de elaborare, avizare și aprobare a respectivelor proiecte de investiții sau documentații de amenajarea teritoriului sau de urbanism.

Capitolul II - Determinarea și reprezentarea grafică a zonelor de impact din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016

Art. 6 (1) Determinarea și reprezentarea grafică a zonelor în care se manifestă consecințele unui accident major, numite în continuare zone de impact, din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 se face de către operatorii ce exploatează sau dețin amplasamentele în cauză, în baza analizei de risc care este cuprinsă în documentațiile specifice – Politica de prevenire a accidentelor majore, Raportul de securitate, Planul de urgență internă - transmise autorităților competente de la nivel județean.

(2) Zonele de impact se stabilesc funcţie de următoarele efecte specifice asupra populației:

- a) mortalitate ridicată;

- b) prag de mortalitate;

- c) vătămări ireversibile pentru populația afectată;

- d) vătămări reversibile pentru populația afectată.

(3) Valorile prag pentru efectele specifice asupra populației sunt cele stabilite în anexa nr.2;

(4) Pentru determinarea zonelor de impact ale unui accident major, operatorul identifică în analiza de risc scenarii de accidente majore care să conducă la pierdere de conținut și consecințe asupra omului, mediului sau proprietății și calculează frecvențele de apariție a acestora.

(5) Frecvenţele considerate prag de siguranţă sunt:

a) 10-3 evenimente/an – frecvenţă maxim admisă;

b) 10-6 evenimente/an - frecvenţă limită recomandată pentru care se iau în considerare scenarii de accident.

Art. 7 Pentru reprezentarea grafică a zonelor de impact operatorul aplică următorul algoritm:

- selectează toate scenariile cu efecte în afara amplasamentului identificate în analiza de risc;

- întocmeşte un tabel care cuprinde: tipul evenimentului, substanţa periculoasă implicată, locul de manifestare al evenimentului, frecvenţa de manifestare, dimensiunea zonelor de impact;

- transpune pe planul topo-cadastral vectorial al zonei în sistem național de proiecție STEREO 70 la o scară cuprinsă între 1:2.000 și 1:20.000, în funcție de caz, zonele de impact luate în considerare la lit. b);

- transmite inspectoratului pentru situații de urgență județean/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, numite în continuare ISU, planul topo-cadastral vectorial cu distribuţia zonelor de impact din jurul amplasamentului, obținut conform lit. c), în format GIS și pe suport hârtie.

Art. 8 (1) În vederea integrării distanțelor adecvate în cadrul planurilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, planurile topo-cadastrale vectoriale cu distribuţia zonelor de impact sunt transmise, de către ISU, structurilor responsabile cu amenajarea teritoriului și urbanismul din cadrul administrațiilor publice locale de la nivel județean și de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, după caz, precum şi celorlalte autorități competente de la nivel județean.

(2) Structurile responsabile cu amenajarea teritoriului și urbanismul, organizate conform legii la nivelul administrației publice locale, pun la dispoziția proiectanților și elaboratorilor de documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism planurile topo-cadastrale vectoriale cu distribuţia zonelor de impact din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016.

Capitolul III -  Identificarea elementelor teritoriale vulnerabile

Art. 9 Elementele teritoriale vulnerabile se identifică în funcţie de nevoia de a asigura un nivel minim de siguranţă pentru populaţie, pentru activitățile economice, infrastructură şi mediu, ţinându-se seama de prevederile documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism şi de concluziile studiilor pentru protecţia mediului, definite conform legislației specifice.

Art. 10 (1) Pentru evaluarea vulnerabilităţii din vecinătatea unui amplasament se stabilesc categorii de construcții și zone funcționale, în funcție de modul de utilizare al terenurilor și al construcțiilor, definite conform legii.

(2) Tip A - industrie și depozitare;

(3) Tip B:

a)	Zone funcționale - industrie și depozitare, spații verzi, transporturi cu excepția aeroporturilor, autostrăzilor, drumurilor expres, gospodărie comunală, destinație specială, echipamente tehnice majore;

b)	Construcții - amenajări sportive și de agrement cu o capacitatea mai mică de 100 de persoane,  gări, noduri intermodale, stații de transport public cu flux mai mic de (în cadrul cărora se înregistrează  un număr de) 100 de persoane/ oră;

(4) Tip C:

a)	Zone funcționale - rezidențiale cu regim scăzut de înălțime (maxim P+2), zone industrie și depozitare, spații verzi, transporturi, gospodărie comunală, destinație specială, echipamente tehnice majore;

b)	Construcții - comerciale cu capacitate mai mică de 1000 persoane, de învățământ, de cult, de cultură, de sănătate – spitale cu capacitate mai mică 25 de paturi sau de100 de persoane, amenajări sportive, de agrement și turism cu capacitate mai mică 1000 de persoane, gări, noduri intermodale, stații de transport public cu flux mai mic de 1000 de persoane/oră.

(5) Tip D:

- Toate categoriile de zone funcționale și toate categoriile de construcții;

- Zone protejate;

- Arii naturale protejate.

Art. 11 Pentru identificarea elementelor teritoriale vulnerabile se elaborează Planul cu categoriile de construcții și zonele funcționale ce cuprinde elementele menționate la alin. (2)-(5) și care se elaborează de către structurile de specialitate din cadrul autorității administrației publice locale, în baza prevederilor documentației de urbanism aprobate și în baza proiectelor pentru care a fost emisă autorizația de construire.

Capitoulul IV - Stabilirea compatibilităţii teritoriale

Art. 12 Determinarea compatibilităţii teritoriale se face prin suprapunerea planului topo-cadastral vectorial cu distribuţia zonelor de impact din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 rezultate din scenariile luate în considerare, conform analizei de risc, cu planul cu categoriile de construcții și zone funcționale, stabilite conform art. 10, urmată de aplicarea matricei de compatibilitate specifice.

Art. 13 (1) Pentru stabilirea compatibilității teritoriale în jurul amplasamentelor de tip Seveso se constituie o comisie formată din reprezentanți ai structurilor responsabile cu amenajarea teritoriului și urbanismul din cadrul administraţiei publice județene și locale și reprezentanții autorităților competente desemnate la nivel județean responsabile pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016.

(2) Membrii comisiei se desemnează prin decizie a conducătorului fiecărei instituții.

(3) Comisia constituită conform prevederilor alin. (1) este condusă de către primarul localității pe raza teritorială a căreia se află dispus amplasamentul în cauză care se încadrează în prevederile legii 59/2016, în calitate de președinte.

(4) Secretariatul comisiei este asigurat de către structura responsabilă cu amenajarea teritoriului și urbanismul din cadrul primăriei sau consiliului județean, după caz, pe raza teritorială a căreia se află dispus amplasamentul în cauză care se încadrează în prevederile legii 59/2016.

Art. 14 Comisia se întrunește după cum urmează:

- pentru stabilirea compatibilității teritoriale pentru situația existentă.

- pentru stabilirea compatibilității teritoriale în cazul amplasamentelor noi, la inițierea procesului de avizare necesar obținerii autorizației de construire.

c) pentru stabilirea compatibilității teritoriale la modificarea dimensiunilor zonelor de impact ale amplasamentelor, ca urmare a modificării cantităților, tipului substanțelor, tehnologiei utilizate sau măsurilor de reducere a riscului implementate, înainte de acceptarea de către autoritățile competente a modificărilor propuse de operator.

Art 15 (1) Comisia are următoarele atribuții:

a) Identifică zonele de incompatibilitate teritorială pe baza informațiilor obținute din Planul cu categoriile de construcții și zonele funcționale și din Planul topo-cadastral vectorial cu zonele de impact;

b) Elaborează și actualizează Planul cu zonele de compatibilitate teritorială.

(2) Planul cu zonele de compatibilitate teritorială se transmite pe suport hârtie și în format electronic către toate instituțiile care au reprezentanți în cadrul comisiei, prin grija secretariatului acesteia, în termen de 15 zile de la elaborarea acestuia.

Art 16 Pentru stabilirea compatibilitatii teritoriale, Comisia ține cont de următoarele:

a) pentru construcţia de amplasamente noi pentru care se solicită certificat de urbanism și/sau autorizație de construire după data intrării în vigoare a prezentului ordin, compatibilitatea teritorială se determină prin aplicarea matricei de compatibilitate teritorială fără alternativă construită conform tabelului 1 din anexa 3;

b) pentru modificarea amplasamentelor existente se acceptă modificări numai dacă riscul rămâne acelaşi sau scade;

- pentru noile obiective de investiții dezvoltate în vecinătatea amplasamentelor construite după intrarea în vigoare a prezentei metodologii, se aplică matricea de compatibilitate teritorială fără alternativă construită conform tabelului 1 din anexa 3.

Art. 17 Pentru evaluarea situației existente în zonele din jurul amplasamentelor la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aplică următorul algoritm:

- se aplică matricea de compatibilitate teritorială fără alternativă construită conform tabelului 1 din anexa 3;

b) dacă prin aplicarea matricei de compatibilitate teritorială fără alternativă construită nu se întâlneşte nici o situaţie de incompatibilitate existentă la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, atunci noile dezvoltări se vor face în concordanţă cu această matrice;

c) dacă prin aplicarea matricei de compatibilitate teritorială fără alternativă construită se întâlneşte cel puţin o situaţie de incompatibilitate existentă la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, atunci noile dezvoltări se vor face în concordanţă cu matricea de compatibilitate teritorială cu alternativă construită, conform tabelului 2 din anexa 3.

Art. 18 În situaţia în care pentru amplasamentele şi dezvoltările existente în jurul acestora se determină incompatibilităţi, autorităţile competente pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016 și autoritățile responsabile cu amenajarea teritoriului și urbanismul iau măsuri de impunere prin avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de lege, a unor cerințe tehnice suplimentare pentru reducerea riscului la amplasament și reducerea vulnerabilității construcțiilor din vecinătate.

Capitolul V – Preluarea distanțelor adecvate în planurile de amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru zonele din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016

Art. 19 (1) Primăriile pe teritoriul administrativ al cărora se află zonele de impact din jurul amplasamentului/amplasamentelor considerate preiau planul cu zonele de compatibilitate în cadrul documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism și țin cont de acesta în emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

(2) Structura responsabilă cu amenajarea teritoriului și urbanismul din cadrul administraţiei publice județene preia în cadrul planului de amenajare a teritoriului județean prevederile planurilor cu zonele de compatibilitate aferente amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016.

(3) Pentru amplasamentele noi, în cazul în care amplasarea nu este reglementată prin planul de urbanism general, se va elabora o documentație tip plan de urbanism zonal, ce va cuprinde cel puțin întreg teritoriul ce poate fi afectat de un amplasament care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016.

Capitolul VI – Dispoziţii finale

Art. 20 (1) Comisia menționată la art. 13 se întrunește  în termen de 240 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin pentru stabilirea compatibilității teritoriale în situația existentă.

(2) În situația în care zonele de impact intersectează limitele administrative ale mai multor localități, secretariatul transmite o notificare primăriilor acestora pentru a nominaliza reprezentanți în cadrul comisiei.

(3) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii autoritățile publice locale pe raza cărora există amplasamente de tip Seveso vor elabora planul cu categoriile de construcții și zonele funcționale.

(4) În termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, toate autoritățile administrației publice locale în al căror teritoriu administrativ se regăsesc amplasamente ce se supun prevederilor Legii 59/2016, își actualizează planul urbanistic general astfel încât să fie cuprinse distanțele adecvate stabilite în conformitate cu prezenta metodologie.

Art. 21 Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Anexa nr.1

Definirea termenilor utilizaţi

Jet fire (incendiu sub formă de jet) – fenomen ce apare la aprinderea gazelor / lichidelor inflamabile din fisuri în diverse recipiente sau conducte aflate sub presiune

Pool fire (incendiu de baltă) – fenomen ce apare la aprinderea lichidelor inflamabile care se acumulează în cuvele de retenţie sau pe sol, în urma eliberării accidentale din rezervoare, instalaţii, conducte, etc.

BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (explozie a vaporilor unui lichid in fierbere) – un fenomen ce apare la ruperea unui rezervor în care se găseşte un lichid supraîncălzit peste punctul de fierbere la presiune atmosferică.

Flash fire (incendiu fulger) – un fenomen cauzat de iniţierea/aprinderea solidelor (inclusiv prafului), lichidelor sau gazelor inflamabile caracterizat de temperaturi foarte mari, durată mică, un considerabil efect de undă de şoc şi de deplasarea rapidă a frontului flăcării.

UVCE – Unconfined Vapor Cloud Explosion (explozia unui nor de vapori neconfinați) – fenomen ce apare la explozia unui nor de vapori / gaze inflamabile şi explozive în aer

CVE – Confined Vapor Explosion (explozia vaporilor confinați)– fenomen ce apare la explozia gazelor/vaporilor de substanţe inflamabile / explozive în spaţii închise

Planul topo-cadastral vectorial cu distribuția zonelor de impact – documentația elaborată de către operatorii ce exploatează sau dețin amplasamente care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 pe suport topo-cadastral vectorial în sistem național de proiecție STEREO 70 la o scară cuprinsă între 1:2.000 și 1:20.000, în funcție de caz, în cadrul căreia sunt ilustrate cele 4 zone de impact din jurul amplasamentelor – zone de mortalitate ridicată, prag de portalitate, de vătămări ireversibile și de vătămări reversibile.

Planul cu categoriile de construcții și zonele funcționale - documentația elaborată de către autoritățile publice locale pe raza cărora există amplasamente care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 sau unde este propusă contruirea unui astfel de amplasament, elaborată pe suport topo-cadastral vectorial în sistem național de proiecție STEREO 70 la o scară cuprinsă între 1:500 și 1:5.000, în funcție de caz, în cadrul căreia sunt ilustrate cele 4 tipuri de zone (A, B, C și D) stabilite în funcție zonificarea funcțională și de categoriile de construcții.

Planul cu zonele de compatibilitate teritorială - documentația elaborată de către comisia menționată la art. 13 prin suprapunerea Planului cu categoriile de construcții și zonele funcționale cu Planul vectorial cu zonele de risc (documentații ce vor fi prezentate la aceeași scară grafică), care va cuprinde cele 4 tipuri de zone de impact, situația existentă structurată pe cele 4 tipuri de zone, care va identifica zonele de incompatibilitate în care sunt necesare măsuri de intervenție și care va propune o zonificare funcțională pentru zona din jurul amplasamentelor prin care se asigură cerințele de siguranță.

Compatibilitate teritorială – stabilirea de construcții și zonificări funcționale în jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 astfel încât să fie respectate cerințele de siguranță stabilite prin prezenta metodologie, avându-se în vedere principii precum o densitate redusă a populației și a construcțiilor în zonele de risc, accesibilitatea mijoacelor de intervenție rapidă, evacuarea rapidă a populației.

Incompatibilitate teritorială – situația în care se constată nerespectarea prevederilor prezentei metodologii cu privire la distribuția construcțiilor și zonificărilor funcționale în jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016.

LC50 - este concentrația, statistic determinată, a unei substanțe în aer care se estimează că omoară 50% dintre subiecții de test când este administrat ca  o singură expunere (de regulă 1 sau 4 ore).

Indicii AEGL (Acute Exposure Guideline Levels - Nivel Orientativ asupra Expunerii Acute) sunt dezvoltaţi de Enviromental Protection Agency (EPA) - Agenţia pentru Protecţia Mediului a Statelor Unite ale Americii şi prezintă valori distincte ale concentraţiei pentru intervale de timp de expunere de 10, 30, 60 de minute, 4 şi 8 ore.

AEGL 3 reprezintă valoarea concentraţiei în aer a unei substanţe exprimate în ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând indivizii susceptibili, să sufere efecte ce ameninţă viaţa sau pot provoca moartea;

AEGL 2 reprezintă valoarea concentraţiei în aer a unei substanţe exprimate în ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând indivizii susceptibili, să sufere efecte ireversibile sau serioase, pe termen lung, ce afectează sănătatea sau capacitatea de auto-evacuare;

AEGL 1 reprezintă valoarea concentraţiei din aer a unei substanţe, exprimată în ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând indivizii susceptibili, să sufere disconfort apreciabil, iritaţii, sau anume efecte asimptomatice care nu afectează simţurile. Oricum, efectele nu provoacă incapacitate, sunt trecătoare şi reversibile când expunerea încetează.

LFL (Lower Flammability Limit – Limita cea mai joasă de inflamabilitate) - reprezintă concentraţia substanţei în aer la limita inferioară de inflamabilitate.

Anexa nr.2

Valorile prag pentru efectele specifice asupra populației

| Tipul de pericol | Scenariul | Mortalitate ridicată | Prag de mortalitate | Vătămări ireversibile | Vătămări reversibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispersie toxică | Eliberare SP în aer | LC50 | AEGL3 | AEGL2 | AEGL1 |
| Incendiu | Fire ball | Raza fire ball | 350 kJ/m2 | 200 kJ/m2 | 125 kJ/m2 |
|  | Jet fire | 12,5 kW/m2 | 7 kW/m2 | 5 kW/m2 | 3 kW/m2 |
|  | Pool fire | 12,5 kW/m2 | 7 kW/m2 | 5 kW/m2 | 3 kW/m2 |
|  | Flash fire | LFL | 1/2 LFL |  |  |
|  | BLEVE | raza fire ball | 350 kJ/m2 | 200 kJ/m2 | 125 kJ/m2 |
| Explozie | UVCE | 0,3 – 0,6 bar | 0,14 bar | 0.07 bar | 0,03 bar |
|  | CVE | 0,3 bar | 0,14 bar | 0.07 bar | 0,03 bar |

Anexa nr. 3

Matricele de compatibilitate teritorială

Tabelul 1 - Matrice de compatibilitate teritorială fără alternativă construită

| Frecvenţă (cazuri/an) | Zone de impact |
| --- | --- |
|  | Raza zonei IV – vătămări reversibile (m) | Raza zonei III – vătămări ireversibile (m) | Raza zonei II – prag de mortalitate (m) | Raza zonei I –mortalitate ridicată (m) |
| 10-3 – 10-4 | A | A | A | A |
| 10-4 – 10-5 | AB | A | A | A |
| 10-5 – 10-6 | ABC | AB | A | A |
| < 10-6 | ABCD | ABC | AB | AB |

Tabelul 2 - Matrice de compatibilitate teritorială cu alternativă construită

| frecvenţă. (cazuri/an) | Zone de impact |
| --- | --- |
|  | Raza zonei IV – vătămări reversibile (m) | Raza zonei III – vătămări ireversibile (m) | Raza zonei II – prag de mortalitate (m) | Raza zonei I –mortalitate ridicată (m) |
| 10-3 – 10-4 | AB | A | A | A |
| 10-4 – 10-5 | ABC | AB | A | A |
| 10-5 – 10-6 | ABCD | ABC | AB | A |
| < 10-6 | ABCD | ABCD | ABC | AB |