ORDIN

Nr. ________________

privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor"aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007

În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) şi art. 36 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, şi ale art. VI alin. (1) din Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesele–verbale de avizare nr. 04 din 29.06.2016 şi nr. 05 din 21.09.2016 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr.13 „Performanţa energetică a clădirilor”,

în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, ale art. 4 pct. II lit. e) şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin:

Art. 1 – După Anexa 9 din Partea a III-a - Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii, indicativ Mc 001/3-2006, din reglementarea tehnică "Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor", indicativ Mc 001/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi nr. 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce o nouă anexă, Anexa 10 - "Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elementele de anvelopă ale acestora", al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, articolele I.11.1 şi I.11.2 ale cap. I.11 din partea I – Anvelopa clădirii, indicativ Mc 001/1-2006, din reglementarea tehnică "Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor", indicativ Mc 001/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi nr. 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, iar orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VASILE DÎNCU

Anexa la Ordinul ………………………

Anexa 10

Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elemente de anvelopă ale acestora

Art. 1 – (1) Cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile noi şi existente, denumite în continuare cerinţe minime, sunt stabilite diferenţiat pentru diverse categorii de clădiri, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 6 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Pentru clădirile rezidenţiale, cerinţele minime sunt structurate astfel:

- pe elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii, unde cerinţa minimă este rezistenţa termică corectată minimă a elementului de construcţie – [R’min](1), respectiv transmitanţa termică corectată maximă a elementului de construcţie – [U’max]

- pe ansamblul clădirii, unde cerinţele minime sunt:

- coeficientul global de izolare termică – [G](2), determinat funcţie de raportul [A/V](3) şi nr. de niveluri ale clădirii - N,

- consumul anual specific de energie primară, calculat pentru încălzire din sursele neregenerabile – [qan](4).

(2) Valorile rezistenţei termice corectate minime pentru elementele de construcţie, sunt prevăzute în Tabelul 1

Tabelul 1

Valorile rezistenţei termice corectată medie pentru elementele de construcţie ale clădirilor rezidenţiale

| Nr. crt. | ELEMENT DE ANVELOPĂ | Clădiri rezidenţiale |
| --- | --- | --- |
|  |  | R'min [m2K/W] | U'max [W/m2K] |
|  | Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate, inclusiv pereţii adiacenţi rosturilor deschise) | 1,80 | 0,56 |
|  | Tâmplărie exterioară | 0,77 | 1,30 |
|  | Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri | 5,00 | 0,20 |
|  | Planşee peste subsoluri neîncălzite şi pivniţe | 2,90 | 0,35 |
|  | Pereţi adiacenţi rosturilor închise | 1,10 | 0,90 |
|  | Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bowindouri, ganguri de trecere, ş.a) | 4,50 | 0,22 |
|  | Plăci pe sol (peste CTS) | 4,50 | 0,22 |
|  | Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) | 4,80 | 0,21 |
|  | Pereţi exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite | 2,90 | 0,35 |

(3) Valoarea normată a coeficientului global de izolare termică - GN este prevăzută în Tabelul 2.

Tabelul 2

Valorile normate ale coeficientului global de izolare termică - GN

| NUMĂRUL DE NIVELURI N | A/V | GN | NUMĂRUL DE NIVELURI N | A/V | GN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2/m3] | [W/m3K] |  | [m2/m3] | [W/m3K] |
| 1 | 0,80 | 0,55 | 4 | 0,25 | 0,33 |
|  | 0,85 | 0,58 |  | 0,30 | 0,36 |
|  | 0,90 | 0,61 |  | 0,35 | 0,39 |
|  | 0,95 | 0,63 |  | 0,40 | 0,42 |
|  | 1,00 | 0,66 |  | 0,45 | 0,44 |
|  | 1,05 | 0,67 |  | 0,50 | 0,46 |
|  | (1,10 | 0,68 |  | (0,55 | 0,47 |
| 2 | 0,45 | 0,41 | 5 | 0,20 | 0,31 |
|  | 0,50 | 0,44 |  | 0,25 | 0,34 |
|  | 0,55 | 0,48 |  | 0,30 | 0,37 |
|  | 0,60 | 0,50 |  | 0,35 | 0,40 |
|  | 0,65 | 0,52 |  | 0,40 | 0,42 |
|  | 0,70 | 0,53 |  | 0,45 | 0,44 |
|  | (0,75 | 0,54 |  | (0,50 | 0,45 |
| 3 | 0,30 | 0,35 | (10 | 0,15 | 0,30 |
|  | 0,35 | 0,38 |  | 0,20 | 0,32 |
|  | 0,40 | 0,41 |  | 0,25 | 0,35 |
|  | 0,45 | 0,44 |  | 0,30 | 0,38 |
|  | 0,50 | 0,47 |  | 0,35 | 0,40 |
|  | 0,55 | 0,48 |  | 0,40 | 0,42 |
|  | (0,60 | 0,49 |  | (0,45 | 0,42 |

Notă: Pentru alte valori A/V şi N, coeficientul global de izolare termică se interpolează liniar.

(4) Valoarea maximă a consumului anual specific de energie primară pentru încălzirea clădirilor rezidenţiale din surse neregenerabile este:

- qan,max ( 153 kWh/m²an, pentru clădiri cu regim de înălţime suprateran ˂ P+4,

respectiv,

- qan,max ( 117 kWh/m²an pentru clădiri cu regim de înălţime suprateran ≥ P+4.

(5) Pentru clădirile noi, la proiectarea acestora din punct de vedere energetic, trebuie respectate următoarele condiţionalităţi:

- R’m ≥ R’min	[m2K/W],

respectiv,

U’ ( U'max 	[W/( m2K)]

unde: R’m, U, este rezistenţa, respectiv transmitanţa termică corectată medie pentru fiecare element de construcţie, calculată cu luarea în consideraţie a influenţei tuturor punţilor termice asupra rezistenţelor termice unidirecţionale, în câmp curent (R),

R’min este rezistenţa termică corectată minimă a elementului de construcţie din tabelul 1,

U’max este transmitanţa termică corectată maximă a elementului de construcţie din tabelul 1,

U’max = 		[W/( m2K)]

- G ( GN		[W/m3K]

unde:  G este coeficientul global normat de izolare termică calculat cu relaţia:

[W/(m3K)]

în care :

L	coeficientul de cuplaj termic, calculat cu relaţia :

τ	factorul de corecţie a temperaturilor exterioare:

V	volumul interior, încălzit, al clădirii [m3];

R'm	rezistenţa termică corectată medie calculată pentru fiecare element de construcţie [m2K/W];

A	aria elementului de construcţie [m2], având rezistenţa termică corectată medie R'm;

n	viteza de ventilare a clădirii, respectiv numărul de schimburi de aer pe oră [h-1].

(6) La renovarea/renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor rezidenţiale existente, trebuie îndeplinite condiţionalităţile prevăzute la alin. (2) şi (4).

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (7) pentru cazurile în care nu se pot respecta cerinţele minime pentru fiecare dintre elementele de construcţie al clădirii prevăzute la alin. (2), este obligatorie îndeplinirea condiţiei:

qan ( qan,max	kWh/m²an

Art.3 – (1) Pentru clădirile nerezidenţiale, următorii coeficienţi reprezintă cerinţe minime pentru elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii:

a   - rezistenţa termică minimă, R'min, a componentelor opace ale pereţilor verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 600, aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, exprimată în m2K/W ;

b   - rezistenţa termică minimă, R'min, a planşeelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu planul  orizontal  un unghi  mai mic de 600, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, exprimată în m2K/W;

c   - rezistenţa termică minimă, R'min, a planşeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu  neîncălzit,  exprimată în m2K/W;

d   - transmitanţa termică liniară maximă pe perimetrul clădirii, la nivelul soclului, exprimată în W/(mK);

e   - rezistenţa termică minimă, R'min, a pereţilor transparenţi sau translucizi aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, calculată luând în considerare dimensiunile nominale ale golului din perete, exprimată în m2K/W.

(2) Coeficienţii de control, diferenţiaţi pe zone climatice şi categorii de clădiri, sunt prevăzuţi în tabelele 3 şi 4.

Tabelul 3

Valorile coeficienţilor de control pentru clădiri de categoria 1

| Tipul de clădire | Zona climatică(5) | a (m2K/W( | b (m2K/W( | c (m2K/W( | d (mK/W( | e (m2K/W( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spitale, creşe şi policlinici | I | 1,70 | 4,00 | 2,10 | 1,40 | 0,69 |
|  | II | 1,75 | 4,50 | 2,50 | 1,40 | 0,69 |
|  | III | 1,80 | 5,00 | 2,90 | 1,40 | 0,69 |
|  | IV | 1,80 | 5,00 | 2,90 | 1,40 | 0,69 |
|  | V | 1,86 | 5,62 | 3,39 | 1,40 | 0,69 |
| Clădiri de învăţământ şi pentru sport | I | 1,70 | 4,00 | 2,10 | 1,40 | 0,50 |
|  | II | 1,75 | 4,50 | 2,50 | 1,40 | 0,50 |
|  | III | 1,80 | 5,00 | 2,90 | 1,40 | 0,50 |
|  | IV | 1,80 | 5,00 | 2,90 | 1,40 | 0,50 |
|  | V | 1,86 | 5,62 | 3,39 | 1,40 | 0,50 |
| Birouri, clădiri comerciale şi hoteliere*) | I | 1,60 | 3,50 | 2,10 | 1,40 | 0,50 |
|  | II | 1,70 | 4,00 | 2,50 | 1,40 | 0,50 |
|  | III | 1,80 | 4,50 | 2,90 | 1,40 | 0,50 |
|  | IV | 1,80 | 4,50 | 2,90 | 1,40 | 0,50 |
|  | V | 1,92 | 5,12 | 3,39 | 1,40 | 0,50 |
| Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) | I | 1,10 | 3,00 | 1,10 | 1,40 | 0,40 |
|  | II | 1,10 | 3.00 | 1,20 | 1,40 | 0,40 |
|  | III | 1,10 | 3,00 | 1,30 | 1,40 | 0,40 |
|  | IV | 1,10 | 3,00 | 1,30 | 1,40 | 0,40 |
|  | V | 1,10 | 3,00 | 1,42 | 1,40 | 0,40 |

*) pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru clădirile rezidenţiale de la art. 2.

Notă: Clădirile nerezidenţiale de categoria 1 sunt acele clădiri cu “ocupare continuă” şi clădiri cu “ocupare discontinuă” de clasă de inerţie mare, a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă (în intervalul “ora 0 - ora 7”) cu mai mult de 70C sub valoarea normală de exploatare. Din clădiri de categoria 1 fac parte: creşele, internatele, spitalele.

Tabelul 4

Valorile coeficienţilor de control pentru clădirile de categoria 2

| Tipul de clădire | Zona climatică | a (m2K/W( | b (m2K/W( | c (m2K/W( | d (mK/W( | e (m2K/W( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spitale, creşe şi policlinici | I | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 1,40 | 0,69 |
|  | II | 1,60 | 4,50 | 2,30 | 1,40 | 0,69 |
|  | III | 1,70 | 5,00 | 2,60 | 1,40 | 0,69 |
|  | IV | 1,70 | 5,00 | 2,60 | 1,40 | 0,69 |
|  | V | 1,82 | 5,62 | 2,97 | 1,40 | 0,69 |
| Clădiri de învăţământ şi pentru sport | I | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 1,40 | 0,50 |
|  | II | 1,60 | 4,50 | 2,30 | 1,40 | 0,50 |
|  | III | 1,70 | 5,00 | 2,60 | 1,40 | 0,50 |
|  | IV | 1,70 | 5,00 | 2,60 | 1,40 | 0,50 |
|  | V | 1,82 | 5,62 | 2,97 | 1,40 | 0,50 |
| Birouri, clădiri comerciale şi hoteliere*) | I | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 1,40 | 0,50 |
|  | II | 1,60 | 4,00 | 2,30 | 1,40 | 0,50 |
|  | III | 1,70 | 4,50 | 2,60 | 1,40 | 0,50 |
|  | IV | 1,70 | 4,50 | 2,60 | 1,40 | 0,50 |
|  | V | 1,82 | 5,12 | 2,97 | 1,40 | 0,50 |
| Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) | I | 1,00 | 2,90 | 1,00 | 1,40 | 0,40 |
|  | II | 1,00 | 2,90 | 1,10 | 1,40 | 0,40 |
|  | III | 1,00 | 2,90 | 1,20 | 1,40 | 0,40 |
|  | IV | 1,00 | 2,90 | 1,20 | 1,40 | 0,40 |
|  | V | 1,00 | 2,90 | 1,32 | 1,40 | 0,40 |

*) pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru clădirile rezidenţiale de la art. 2.

Notă: Clădirile nerezidenţiale de categoria 2 sunt acele clădiri cu “ocupare discontinuă”, cu excepţia celor din clasa de inerţie mare, a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 70C pe o perioadă de 10 ore pe zi, din care cel puţin 5 ore în intervalul “ora 0 - ora 7”. Din această categorie fac parte: şcolile, amfiteatrele, sălile de spectacole, clădirile administrative, restaurantele, clădirile industriale cu unul sau două schimburi, etc., de clasă de inerţie medie şi mică.

(3) Pe ansamblul clădirii nerezidenţiale, cerinţele minime sunt:

- coeficientul global de izolare termică – G1;

- consumul anual specific de energie primară calculat pentru încălzire din surse neregenerabile - qan, pe categorii de clădiri.

(4) Valorile maxime, pe categorii de clădiri, ale consumului anual specific de energie primară pentru încălzirea clădirilor nerezidenţiale din surse neregenerabile sunt prevăzute în tabelul 5.

Tabelul 5

Consumul maxim anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile

| Tipul de clădire | Consumul anual specific de energie primară, în kWh/m²an |
| --- | --- |
| Clădire de birouri | 60 |
| Spaţiu comercial | 101 |
| Clădire de învățământ | 123 |
| Clădire pentru sănătate | 149 |
| Clădire pentru turism*) | 81 |

*) pentru partea de cazare se aplică prevederile de la art. 2 pentru clădirile rezidenţiale.

(5) Pentru clădirile nerezidenţiale noi, la proiectarea acestora din punct de vedere energetic, trebuie respectate următoarele condiţionalităţi:

- G1 ( G1ref	(W/(m3K)(

unde G1 şi G1ref se calculează cu relaţiile:

[W/(m3K)]

în care:

V - volumul încălzit al clădirii sau părţii de clădire, [m3];

Aj - aria elementului de construcţie j, prin care se produce schimb de căldură, [m2];

τj - factor de corecţie a diferenţei de temperatură între mediile separate de elementul de construcţie j;

Rmj - rezistenţa termică specifică corectată medie a elementului de construcţie j [m2K/W].

în care:

A1 - aria suprafeţelor componentelor opace ale pereţilor verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 600, aflaţi în  contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, [m2];

A2 - aria suprafeţelor planşeelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu planul orizontal un unghi mai mic de 600), aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, [ m2];

A3 - aria suprafeţelor planşeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, [m2];

P - perimetrul exterior al spaţiului încălzit aferent clădirii, aflat în contact cu solul sau îngropat, [m];

A4 - aria suprafeţelor pereţilor transparenţi sau translucizi aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, calculată luând în considerare dimensiunile nominale ale golului din perete, [m2];

V - volumul încălzit, [m3].

a,b,c,d,e - coeficienţi de control din tabelele 3 şi 4, în funcţie de categoria clădirii, tipul clădirii şi zona climatică.

NOTĂ: Un perete este considerat transparent sau translucid dacă factorul de transmisie a luminii corespunzător acestui element este cel puţin 0,15. În caz contrar el este considerat opac.

- qan ( valorile prevăzute în tabelul 5.

(6) La renovarea/renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidenţiale existente, trebuie îndeplinită condiţionalitatea:

qan ( cu valorile prevăzute în tabelul 5.

Art.4 – (1) Pentru determinarea cantităţii de energie primară necesară/consumată pentru încălzirea unei clădiri, factorii de conversie a energiei utile în energie primară pentru fiecare tip de combustibil sau sursă energetică, sunt prevăzuţi în tabelul 6.

Tabelul 6

Factorii de conversie energie utilă în energie primară pentru utilităţile energetice ale clădirii

| Combustibil/Sursa de energie | Factor |
| --- | --- |
|  | neregenerabilă | regenerabilă | total |
| Lignit*) | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| Huila*) | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| Păcură* | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| Gaz natural*) | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| Deşeuri*) | 0,05 | 1,00 | 1,05 |
| Biomasă – trunchiuri de copac*) | 0,18 | 0,90 | 1,08 |
| Biomasă – brichete/peleţi*) | 0,28 | 0,80 | 1,08 |
| Energie electrică din SEN | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| Încălzire centralizată (cogenerare) | 0,92 | 0,00 | 0,92 |
| Încălzire centrală din centrală termică de zonă | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
| Energie termică produsă cu panouri termice solare | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Energie electrică produsă cu panouri fotovoltaice | 0,00 | 2,62 | 2,62 |
| Energie termică pentru răcire (free cooling) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Energie termică pentru încălzire furnizată de pompe de căldură alimentate electric | 0,86 | 0,67 | 1,53 |

*) se consideră puterea calorifică inferioară a combustibilului

(2) Pentru determinarea cantităţii de CO2 atribuită energiei primare consumate, factorii de emisie sunt prevăzuţi în tabelul 7.

Tabelul 7

Factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare consumate

| Tip combustibil/sursa de energie | Factor de emisie [Kg CO2/kWh] |
| --- | --- |
| Lignit*) | 0,334 |
| Huila*) | 0,341 |
| Păcură*) | 0,279 |
| Gaz natural*) | 0,205 |
| LPG = GLP | 0,230 |
| Biomasă –trunchiuri de lemn | 0,019 |
| Biomasă – deșeuri lemnoase, rumeguș | 0,016 |
| Biomasă - brichete/peleți*) | 0,039 |
| Biomasă – deșeuri agricole | 0,010 |
| Biogaz | 0,000 |
| Energie electrica din SEN | 0,299 |
| Încălzire centralizată (cogenerare) | 0,220 |
| Încălzire centrală din centrală termică de zonă | 0,240 |
| Energie termică pentru încălzire furnizate de pompe de căldură alimentate electric | 0,257 |

* se consideră puterea calorifică inferioară a combustibilului

(3) Pentru determinarea cantităţii de CO2 atribuită pierderilor de agenți frigorifici din instalațiile frigorifice și de aer condiționat, factorii de emisie sunt determinați pentru fiecare agent frigorific și tip de instalație din tabelele 8 și 9.

Tabelul 8

Factori de emisie asociați agenților frigorifici

| Tipul refrigerentului | Emisii de CO2 echivalent, în kg CO2/kg refrigerent pierdut |
| --- | --- |
| CO2 | 1 |
| R 134 a | 1300 |
| R 152 a | 140 |
| R 407 A | 1770 |
| R 407 C | 1526 |
| R 410 A | 1725 |

Tabelul 9

Scăpările anuale de agent frigorific la utilizarea de echipamente de refrigerare și aer condiționat

| Tipul echipamentului | Capacitatea de încărcare cu refrigerent, în kg | Rata anuală de pierderi de refrigerent, în % |
| --- | --- | --- |
| Răcire domestică cu R134a | 0,05 – 0,5 | 0,3 |
| Sisteme pentru supermarket | 50-2000 | 18,0 |
| Unități mici de AC | 0,5-100 | 3,0 |
| Unități medii de AC | 0,5-100 | 6,0 |
| Chillere | 10-2000 | 3,0 |
| Pompe de căldură | 0,5-100 | 6,0 |

# Footnotes

(1) coeficientul global de izolare termică se calculează conform "Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) raportul A/V, unde A - aria anvelopei clădirii de locuit şi V - volumul interior, încălzit, al clădirii, se determină conform "Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) raportul A/V, unde A - aria anvelopei clădirii de locuit şi V - volumul interior, încălzit, al clădirii, se determină conform "Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) consumul anual specific de energie se calculează conform "Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor", indicativ Mc 001/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru determinarea consumului anual specific de energie primară, se utilizează coeficienţii de conversie prevăzuţi în tabelul 6.

(5) Zonarea climatică a României pentru perioada de iarnă este prevăzută în anexa 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 386/2015 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2055/2005