Anexa la OMT nr. .…. din ……….

1.	Capitolul II-1 „Construcţie – compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice” se modifică şi se completează după cum urmează:

a)	 la partea A-1 „Structura navelor”, după regula II-1/A-1/3 se introduce o nouă regulă, regula II-1/A-1/4, cu următorul cuprins:

„4   Protecția împotriva zgomotului

NAVE DIN CLASELE B, C ȘI D, CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ

.1 Navele cu un tonaj brut de minimum 1 600 de tone sunt construite astfel încât să se reducă zgomotul la bord, iar personalul să fie protejat de zgomot, în conformitate cu Codul privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, al OMI, adoptat de Comitetul de siguranța maritimă prin rezoluția MSC.337(91), astfel cum poate fi modificat de OMI, acceptat de România şi publicat prin Ordinul ministrului transportului nr. 543/2014.”;

b)	 la partea C „Maşini” regula II-1/C/6.2.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„.2.2	să fie capabilă să aducă cârma de la 35° dintr-un bord la 35° în celălalt bord cu nava la pescajul maxim şi viteza maximă de serviciu de marş înainte şi, în aceleași condiții, de la 35° dintr-un bord la 30° în celălalt bord în cel mult 28 secunde. Atunci când este prea dificil să se demonstreze conformitatea cu această cerință în timpul probelor de mare cu nava la pescajul maxim și în marș înainte cu viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim de construcție, navele, indiferent de data construcției lor, pot demonstra conformitatea cu această cerință prin una dintre metodele următoare:

.1	în timpul probelor de mare, nava se află pe chilă dreaptă, iar cârma este complet scufundată în timpul marșului înainte cu viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim de construcție; sau

.2	dacă, în timpul probelor de mare, nu se poate ajunge la imersiunea completă a cârmei, se calculează o viteză de marș înainte corespunzătoare utilizând zona scufundată a penei cârmei în starea de încărcare propusă pentru proba de mare. Viteza de marș înainte calculată duce la aplicarea unei forțe și a unui cuplu de torsiune mașinii de cârmă principale care sunt cel puțin la fel de mari ca și în cazul în care încercarea s-ar fi efectuat cu nava la pescajul maxim și în marș înainte cu viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim de construcție; sau

.3	forța și cuplul de torsiune ale cârmei în starea de încărcare pentru proba de mare au fost prevăzute în mod fiabil și extrapolate la starea de încărcare maximă. Viteza navei corespunde numărului de turații continue maxime ale motorului principal și pasului maxim de construcție al elicei;”

c)	la partea C „Maşini” regula II-1/C/6.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„.2	să fie capabilă să aducă cârma de la 15° dintr-un bord la 15° în celălalt bord în maximum 60 de secunde cu nava la pescajul maxim și în marș înainte cu jumătate din viteza maximă de serviciu de marș înainte sau cu 7 noduri, reținându-se valoarea cea mai mare. Atunci când este prea dificil să se demonstreze conformitatea cu această cerință în timpul probelor de mare cu nava la pescajul maxim și în marș înainte cu jumătate din viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim de construcție sau cu 7 noduri, reținându-se valoarea cea mai mare, navele, indiferent de data construcției lor, pot demonstra conformitatea cu această cerință prin una dintre metodele următoare:

.1	în timpul probelor de mare, nava se află pe chilă dreaptă, iar cârma este complet scufundată în timpul marșului înainte cu jumătate din viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim de construcție sau cu 7 noduri, reținându-se valoarea cea mai mare; sau

.2	dacă, în timpul probelor de mare, nu se poate ajunge la imersiunea completă a cârmei, se calculează o viteză de marș înainte corespunzătoare utilizând zona scufundată a penei cârmei în starea de încărcare propusă pentru proba de mare. Viteza de marș înainte calculată duce la aplicarea unei forțe și a unui cuplu de torsiune mașinii de cârmă auxiliare care sunt cel puțin la fel de mari ca și în cazul în care încercarea s-ar fi efectuat cu nava la pescajul maxim și în marș înainte cu jumătate din viteza corespunzătoare numărului de turații continue maxime ale motorului principal și la pasul maxim de construcție sau cu 7 noduri, reținându-se valoarea cea mai mare; sau

.3	forța și cuplul de torsiune ale cârmei în starea de încărcare pentru proba de mare au fost prevăzute în mod fiabil și extrapolate la starea de încărcare maximă;”

d)	la partea C „Maşini”, la regula II-1/C/15, subtitlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NAVE NOI DIN CLASELE B, C ȘI D NAVE NEACOPERITE DE REGULA II-1/A-1/4;”.

2.	Capitolul II-2 „Protecţia contra incendiului, detectarea incendiului şi stingerea incendiului” se modifică şi se completează după cum urmează:

a)	la partea A „Generalităţi”, după regula II-2/A/2.27 se introduc două noi reguli, regulile II-2/A/2.28 și II-2/A/2.29, cu următorul cuprins:

„.28	Clapet antifoc înseamnă, în scopul punerii în aplicare a regulii II-2/B/9a, un dispozitiv instalat într-o conductă de ventilație care rămâne deschis în condiții normale, permițând curgerea în conductă, și este închis în timpul unui incendiu, împiedicând curgerea în conductă pentru a limita trecerea focului. Atunci când se utilizează definiția de mai sus pot fi asociați următorii termeni:

.1	clapet antifoc automat înseamnă un clapet antifoc care se închide în mod independent ca reacție la expunerea la produse de combustie;

.2	clapet antifoc manual înseamnă un clapet antifoc care trebuie deschis sau închis manual de echipaj direct la clapet; și

.3	clapet antifoc acționat de la distanță înseamnă un clapet antifoc închis de echipaj prin intermediul unui post de comandă situat la distanță de clapetul controlat.

.29	Clapet de protecție împotriva fumului înseamnă, în scopul punerii în aplicare a regulii II-2/B/9a, un dispozitiv instalat într-o conductă de ventilație care rămâne deschis în condiții normale, permițând curgerea în conductă, și este închis în timpul unui incendiu, împiedicând curgerea în conductă pentru a limita trecerea fumului și a gazelor fierbinți. Nu se preconizează că un clapet de protecție împotriva fumului va contribui la integritatea unei separaţii cu rezistență la foc perforată de o conductă de ventilație. Atunci când este utilizată definiția de mai sus pot fi asociați următorii termeni:

.1	clapet automat de protecție împotriva fumului înseamnă un clapet de protecție împotriva fumului care se închide în mod independent ca reacție la expunerea la fum sau gaze fierbinți;

.2	clapet manual de protecție împotriva fumului înseamnă un clapet de protecție împotriva fumului care trebuie deschis sau închis manual de echipaj direct la clapet; și

.3	clapet de protecție împotriva fumului acționat de la distanță înseamnă un clapet de protecție împotriva fumului închis de echipaj prin intermediul unui post de comandă situat la distanță de clapetul controlat.”;

b)	la partea A „Generalităţi” regula II-2/A/6.8.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„.1	porțiunile cu risc de incendiu ale mașinilor cu ardere internă folosite la propulsia principală a navei și generarea energiei, iar pentru navele construite la 1 ianuarie 2018 sau după această dată, porțiunile cu risc de incendiu ale tuturor mașinilor cu ardere internă,”;

c)	la partea A „Generalităţi” partea introductivă din regula II-2/A/11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„.1	Pentru navele construite înainte de 1 iulie 2019, un echipament pentru pompieri trebuie să fie alcătuit din:”;

d)	la partea A „Generalităţi”, după regula II-2/A/11.1.1.2 se introduc două noi reguli, regulile II-2/A/11.1.1.3 și II-2/A/11.1a, cu următorul cuprins:

„.1.3	Aparatul de respirație autonom cu aer comprimat care face parte din echipamentul pentru pompieri trebuie să se conformeze, până la 1 iulie 2019, paragrafului 2.1.2.2 din capitolul 3 din Codul pentru sistemele de protecţie contra incendiului.

.1a	Pentru navele construite la 1 iulie 2019 sau după această dată, echipamentul pentru pompieri trebuie să fie conform cu Codul pentru sistemele de protecţie contra incendiului;”;

e)	la partea A „Generalităţi” , după regula II-2/A/11.4 se introduce o nouă regulă, regula II-2/A/11.4a, cu următorul cuprins:

„4a	Aparate pentru comunicarea dintre pompieri:

Pentru navele în cazul cărora există obligația de a avea la bord cel puțin un echipament pentru pompieri și construite la 1 ianuarie 2018 sau după această dată, trebuie să existe la bord minimum două aparate duplex de radiotelefonie portabile pentru fiecare parte participantă la combaterea incendiilor, pentru comunicarea dintre pompieri. Pentru navele propulsate cu gaz natural lichefiat (GNL) sau navele de pasageri ro-ro cu spații ro-ro închise ori încăperi de categorie specială, aceste aparate duplex de radiotelefonie portabile trebuie să fie din categoria antideflagrante sau caracterizate de securitate intrinsecă. Navele construite înainte de 1 ianuarie 2018 trebuie să respecte cerințele prezentei reguli cel târziu în momentul primei inspecții după 1 iulie 2019.”;

f)	la partea A „Generalităţi” , după regula II-2/A/15.2.5 se introduce o nouă regulă, regula II-2/A/15.2.6, cu următorul cuprins:

„.6	La navele care fac obiectul regulii II-2/A/11, cilindrii aparatelor de respirație utilizate în timpul exercițiilor sunt încărcați sau înlocuiți înainte de plecare.”;

g)	la partea B „Măsuri de protecţie contra incendiului”, regula II-2/B/5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„.1	Pe lângă respectarea dispozițiilor specifice pentru integritatea la foc a pereților etanși și a punților menționate în alt loc din prezenta parte, integritatea minimă la foc a pereților etanși și a punților trebuie să fie cea prevăzută în tabelele 5.1 sau 5.1 a), respectiv 5.2 sau 5.2 a), după caz.

Atunci când se aprobă elemente structurale de protecție contra incendiilor la navele noi, se ține seama de riscul transferului căldurii între punțile termice la punctele de intersecție și locul unde se termină dispozitivele de barieră termică.”;

h)	la partea B „Măsuri de protecţie contra incendiului”, la regula II-2/B/5.4 după tabelul 5.1 se introduce un nou tabel,  tabelul 5.1 a), cu următorul cuprins:

„Următorul tabel se aplică TUTUROR NAVELOR DIN CLASELE B, C și D CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ:

Tabelul 5.1.a)

Rezistenţa la foc a pereţilor care separă spaţii adiacente

| Spații |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posturi de comandă | (1) | A-0c | A-0 | A-60 | A-0 | A-15 | A-60 | A-15 | A-60 | A-60 | * | A-60 |
| Coridoare | (2) |  | Ce | B-0e | A-0a B-0e | B-0e | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 A-0d | * | A-30 |
| Spații de locuit | (3) |  |  | Ce | A-0a B-0e | B-0e | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 A-0d | * | A-30 A-0d |
| Scări | (4) |  |  |  | A-0a B-0e | A-0a B-0e | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 A-0d | * | A-30 |
| Încăperi de serviciu (risc scăzut) | (5) |  |  |  |  | Ce | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 |
| Încăperi de maşini de categoria A | (6) |  |  |  |  |  | * | A-0 | A-0 | A-60 | * | A-60 |
| Alte încăperi de maşini | (7) |  |  |  |  |  |  | A-0b | A-0 | A-0 | * | A-0 |
| Încăperi de marfă | (8) |  |  |  |  |  |  |  | * | A-0 | * | A-0 |
| Încăperi de serviciu (risc mare) | (9) |  |  |  |  |  |  |  |  | A-0b | * | A-30 |
| Punți deschise | (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A-0 |
| Încăperi de categorie specială | (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A-30” |

„

i)	la partea B „Măsuri de protecţie contra incendiului”, la regula II-2/B/5.4 după tabelul 5.2 se introduce un nou tabel,  tabelul 5.2 a), cu următorul cuprins:

„Următorul tabel se aplică TUTUROR NAVELOR DIN CLASELE B, C și D CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ:

Tabelul 5.2a)

Rezistenţa la foc a punţilor care separă spaţii adiacente

| Spațiu dedesubt↓ Spațiu deasupra → | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posturi de comandă | (1) | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-60 |
| Coridoare | (2) | A-0 | * | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30 |
| Spații de locuit | (3) | A-60 | A-0 | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30 A-0d |
| Scări | (4) | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30 |
| Încăperi de serviciu (risc scăzut) | (5) | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 |
| Încăperi de maşini de categoria A | (6) | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | * | A-60f | A-30 | A-60 | * | A-60 |
| Alte încăperi de maşini | (7) | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-0 | * | A-0 |
| Încăperi de marfă | (8) | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | * | A-0 |
| Încăperi de serviciu (risc mare) | (9) | A-60 | A-30 A-0d | A-30 A-0d | A-30 A-0d | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30 |
| Punți deschise | (10) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | — | A-0 |
| Încăperi de categorie specială | (11) | A-60 | A-30 | A-30 A-0d | A-30 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-30 | A-0 | A-30” |

Notele se vor aplica tabelelor 5.1, 5.1 a) şi 5.2 şi 5.2 a), după caz.

(a)	Pentru clarificarea situaţiilor în ceea ce priveşte aplicarea, vezi regulile II-2/B/3 şi 8.

(b)	În situaţiile în care încăperile aparţin aceleiaşi categorii numerice şi apare indicele b , un perete despărţitor sau o punte din categoria indicată în tabel este necesar numai atunci când încăperile adiacente servesc unor scopuri diferite, de exemplu, în categoria (9). O bucătărie amplasată lângă o altă bucătărie nu necesită un perete, dar dacă bucătăria este amplasată lângă o magazie de vopsele este necesar un perete despărţitor “A-0”.

(c)	Pereţii despărţitori care separă timoneria de camera hărţilor, pot fi de categoria “B-0”.

(d)	A se vedea alin. .2.3 şi .2.4 ale acestei reguli.

(e)	Pentru aplicarea regulii 2.1.2., “B-0” şi “C”, care apar în tabelul 5.1şi 5.1a), se vor citi “A-0”.

(f)	Izolaţia împotriva incendiului nu trebuie prevăzută dacă încăperea de maşini de categorie (7) prezintă un pericol redus sau nu prezintă pericol de incendiu.

(*)	În cazul în care un asterisc este înscris în tabele, separaţia respectivă trebuie să fie din oţel sau alt material similar, dar nu este cerut să fie de tip “A”. Pe navele construite la 1 ianuarie 2003 sau după această dată totuşi, când o punte, cu excepţia încăperilor de categoria (10), este penetrată pentru trecerea cablurilor electrice, ţevilor sau conductelor de ventilaţie, aceste treceri trebuie să fie etanşate pentru a preveni trecerea flăcării sau fumului. Construcţiile dintre posturile de comandă, generatoare de avarie şi punţile deschise pot avea deschideri pentru aspiraţia aerului fără mijloace de închidere, în afară de cazul când este prevăzută o instalaţie de stingere a incendiului cu gaz. Pentru aplicarea regulii II-2/B/2.1.2., asteriscul, acolo unde apare în tabelele 5.2 și 5.2 a), cu excepția categoriilor (8) și (10), se citește „A-0”.”;

j)	la partea B „Măsuri de protecţie contra incendiului”, după regula II-2/B/6.3.3 se introduce o nouă regulă, regula II-2/B/6.3.4, cu următorul cuprins:

„NAVE DIN CLASELE B, C ȘI D, CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ

.3.4	Trebuie prevăzute două mijloace de evacuare din atelierul principal din interiorul unei încăperi de mașini. Cel puțin una dintre respectivele căi de evacuare trebuie să asigure un adăpost permanent împotriva incendiului până la un post sigur din afara încăperii de mașini.”;

k)	la partea B „Măsuri de protecţie contra incendiului”, titlul regulii II-2/B/9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9   Instalații de ventilație pentru nave construite înainte de 1 ianuarie 2018 (R 32)”;

l)	la partea B „Măsuri de protecţie contra incendiului”, după regula II-2/B/9 se introduce o nouă regulă, regula II-2/B/9a, cu următorul cuprins:

„9a   Instalații de ventilație pe nave

NAVE DIN CLASELE B, C și D, CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ

.1   Generalități

.1	Conductele de ventilație, incluzând conductele cu perete simplu și dublu, trebuie să fie din oțel sau dintr-un material echivalent, cu excepția racordurilor flexibile de lungime redusă, ce nu depășesc 600 mm, utilizate pentru racordarea ventilatoarelor la conducte în camerele de climatizare. Cu excepția cazului în care există dispoziții contrare exprese la punctul .1.6, oricare alte materiale folosite la construcția conductelor, inclusiv la izolare, trebuie să fie din material neinflamabil. Conductele scurte ce nu depășesc 2 m în lungime și au o arie a secțiunii transversale libere - termenul arie a secțiunii transversale libere înseamnă, chiar și în cazul unei conducte preizolate, aria calculată pe baza dimensiunilor interioare ale conductei propriu-zise și nu a izolației - de maximum 0,02 m2, nu trebuie însă să fie din oțel sau dintr-un material echivalent, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

.1	conductele trebuie să fie făcute dintr-un material neinflamabil care poate fi îmbrăcat pe interior și exterior cu membrane având proprietăți de propagare redusă a flăcării și, în orice caz, cu o valoare calorifică de maximum 45 MJ/m2 din aria suprafeței lor pentru grosimea utilizată. Valoarea calorifică se calculează în conformitate cu recomandările publicate de Organizația Internațională de Standardizare, în special standardul ISO 1716:2002, „Reacție la testele pentru incendiu a materialelor de construcție – Determinarea puterii calorifice”.;

.2	conductele se folosesc numai la capătul dispozitivului de ventilație; și

.3	conductele nu sunt amplasate la o distanță mai mică de 600 mm, măsurată de-a lungul conductei, de o deschidere într-o separație de clasa „A” sau „B”, inclusiv un tavan continuu de clasa „B”.

.2	Următoarele sisteme trebuie încercate în conformitate cu Codul pentru metodele de încercare la foc:

.1	clapeţii antifoc, inclusiv mijloacele lor de acționare relevante, deși încercarea nu este necesară pentru clapeţii localizaţi în capătul din partea inferioară a conductei în conductele de evacuare pentru zonele bucătăriilor, care trebuie să fie din oțel și să poată opri tirajul în conductă; și

.2	perforările pentru conducte prin separaţiile de clasa „A”, deși nu sunt necesare încercări dacă manșoanele de oțel sunt legate direct la conductele de ventilație prin flanșe nituite sau înșurubate ori prin sudare;

.3	Clapeţii antifoc trebuie să fie ușor accesibili. Atunci când sunt amplasaţi în spatele tavanelor sau căptușelilor, respectivele tavane sau căptușeli trebuie prevăzute cu un tambuchi de inspecție pe care se marchează numărul de identificare al clapetului antifoc. Numărul de identificare al clapetului antifoc se marchează și pe toate comenzile de la distanță prevăzute.

.4	Conductele de ventilație trebuie prevăzute cu tambuchiuri de inspecție și curățare. Tambuchiurile trebuie amplasate lângă clapeţii antifoc.

.5	Principalele guri de admisie și de evacuare ale sistemelor de ventilație trebuie să poată fi închise din afara spațiilor ventilate. Mijloacele de închidere trebuie să fie ușor accesibile, marcate vizibil și permanent și trebuie să indice poziția de acționare a dispozitivului de închidere.

.6	Nu sunt permise garnituri combustibile în racordurile cu flanșă ale conductelor de ventilație la o distanță de 600 mm de deschideri într-o separaţie de clasa „A” sau „B” și în conducte care este obligatoriu să fie de construcție clasa „A”.

.7	Nu se utilizează deschideri de ventilație sau conducte de echilibrare a aerului între două spații închise, cu excepția cazului în care acest lucru este permis prin regula II-2/B/7.7.

.2   Dispunerea conductelor

.1	Instalaţiile de ventilație pentru încăperile de mașini de categoria A, spațiile pentru vehicule, spațiile ro-ro, bucătăriile, încăperile de categorie specială și încăperile de marfă trebuie separate una de alta și de instalaţiile de ventilație care deservesc alte spații. Totuşi, instalaţiile de ventilație a bucătăriilor de pe navele de pasageri care transportă maximum 36 de pasageri nu trebuie să fie complet separate de alte instalaţii de ventilație, dar pot fi deservite de conducte separate de la o altă unitate de ventilație care deservește alte spații. Într-un astfel de caz, trebuie montat un clapet antifoc automat în conducta pentru ventilarea bucătăriei de lângă unitatea de ventilație.

.2	Conductele prevăzute pentru ventilația încăperilor de mașini de categoria A, bucătăriilor, spațiilor pentru vehicule, spațiilor ro-ro sau încăperilor de categorie specială nu trebuie să treacă prin spații de locuit, spații de serviciu sau posturi de comandă, cu excepția cazului în care sunt în conformitate cu punctul .2.4.

.3	Conductele prevăzute pentru ventilația spațiilor de locuit, a spațiilor de serviciu sau a posturilor de comandă nu trebuie să treacă prin încăperile de mașini de categoria A, bucătării, spații pentru vehicule, spații ro-ro sau încăperi de categorie specială, cu excepția cazului în care sunt în conformitate cu punctul .2.4.

.4	În măsura în care este permis în temeiul punctelor .2.2 și .2.3, conductele sunt fie:

.1.1	construite din oțel cu o grosime de cel puțin 3 mm pentru conducte cu o arie a secțiunii transversale libere de mai puțin de 0,075 m2, cel puțin 4 mm pentru conductele cu o arie a secțiunii transversale libere cuprinsă între 0,075 m2 și 0,45 m2 și cel puțin 5 mm pentru conductele cu o arie a secțiunii transversale libere mai mare de 0,45 m2;

.1.2	susținute și consolidate în mod corespunzător;

.1.3	prevăzute cu clapeţi antifoc automaţi aproape de separaţia pe care o traversează; și

.1.4	izolate conform standardului clasa „A-60” de la limitele spațiilor pe care le deservesc până la un punct aflat la cel puțin 5 m dincolo de fiecare clapet antifoc;

sau

.2.1	construite din oțel în conformitate cu punctele .2.4.1.1 și .2.4.1.2; și

.2.2	izolate conform standardului clasa „A-60” prin toate spațiile prin care trec, cu excepția conductelor care trec prin spații de categoria (9) sau (10) conform definiției de la regula II-2/B/4.2.2.

.5	În sensul punctelor .2.4.1.4 și .2.4.2.2, conductele trebuie izolate pe întreaga suprafață externă a secțiunii transversale. Conductele aflate în exterior, dar în vecinătatea spațiului specificat și care au una sau mai multe suprafețe comune cu acesta sunt considerate ca trecând prin spațiul specificat și trebuie izolate pe întreaga suprafață pe care o au comună cu spațiul pe o distanță de 450 mm dincolo de conductă, schițe ale acestor dispuneri fiind incluse în Interpretările uniforme ale SOLAS capitolul II-2 elaborate de OMI şi difuzate prin MSC.1/Circ.1276.

.6	Dacă este necesar ca o conductă de ventilație să treacă printr-o separaţie a unei zone principale verticale, trebuie montat un clapet antifoc automat adiacent zonei respective. Clapetul trebuie să se poată închide și manual de pe fiecare latură a separaţiei. Postul de comandă trebuie să fie ușor accesibil și marcat clar și vizibil. Conducta dintre separaţie și clapet trebuie să fie construită din oțel în conformitate cu punctele .2.4.1.1 și .2.4.1.2 și să fie izolată la cel puțin același nivel de integritate la foc ca și separaţia perforată. Clapetul trebuie montat, cel puțin pe o latură a separaţiei, cu un indicator vizibil care să arate poziția de acționare a clapetului.

.3   Detalii ale clapeţilor antifoc și ale perforărilor pentru conducte

.1	Conductele care trec prin separaţii de clasa „A” trebuie să respecte următoarele cerințe:

.1	atunci când o conductă din tablă subțire cu o arie a secțiunii transversale libere mai mică de sau egală cu 0,02 m2 trece prin separaţii de clasa „A”, deschiderea trebuie prevăzută cu un manșon de tablă de oțel cu o grosime de cel puțin 3 mm și o lungime de cel puțin 200 mm, împărțită, de preferință, în câte 100 mm de fiecare latură a unui perete etanș, sau, în cazul unei punți, în întregime dispusă pe partea inferioară a punților perforate;

.2	atunci când conductele de ventilație cu o arie a secțiunii transversale libere mai mare de 0,02 m2, dar nu mai mică de 0,075 m2, trec prin separaţii de clasa „A”, deschiderile trebuie căptușite cu un manșon de tablă de oțel. Conductele și manșoanele trebuie să aibă o grosime de cel puțin 3 mm și o lungime de cel puțin 900 mm. Când trec prin pereți etanși, respectiva lungime trebuie să fie împărțită preferabil în câte 450 mm de fiecare latură a peretelui etanș. Conductele respective sau manșoanele care căptușesc conductele trebuie prevăzute cu izolație contra incendiului. Izolația trebuie să aibă cel puțin aceeași integritate la foc ca și separaţia prin care trece conducta; și

.3	în toate conductele cu o arie a secțiunii transversale libere mai mare de 0,075 m2 care trec prin separaţii de clasa „A” trebuie montaţi clapeţi antifoc automaţi. Fiecare clapet trebuie montat lângă separaţia perforată, iar conducta dintre clapetă și separaţia perforată trebuie să fie construită din oțel, în conformitate cu punctele .2.4.2.1 și .2.4.2.2. Clapetul antifoc trebuie să funcționeze automat, dar să poată fi închis și manual de pe ambele laturi ale separaţiei. Clapetul trebuie prevăzut cu un indicator vizibil care arată poziția de acționare a clapetului. Clapeţii antifoc nu sunt, totuși, ceruţi în cazul în care conductele trec prin spații înconjurate de separaţii de clasa „A”, fără a deservi aceste spații, dacă respectivele conducte au aceeași integritate la foc ca și separaţiile pe care le perforează. O conductă cu aria secțiunii transversale libere mai mare de 0,075 m2 nu trebuie împărțită, în scopul de a se evita instalarea clapetului prevăzut de prezenta prevedere, în locul în care perforează o separaţie de clasa „A”, în conducte mai mici care să se recombine apoi în conducta inițială după ce au traversat separaţia.

.2	Conductele de ventilație cu o arie a secțiunii transversale libere mai mare de 0,02 m2 care traversează pereți etanși de clasa „B”, trebuie căptușite cu manșoane de tablă de oțel cu o lungime de 900 mm, împărțite de preferință în câte 450 mm pe fiecare parte a pereților etanși, cu excepția cazului în care conducta este din oțel pe respectiva lungime.

.3	Toţi clapeţii antifoc trebuie să poată fi acționaţi manual. Clapeţii trebuie să fie prevăzuţi cu un mijloc mecanic direct de declanșare sau, alternativ, să fie închişi prin acționare electrică, hidraulică sau pneumatică. Toţi clapeţii trebuie să poată fi acționaţi manual de pe ambele părţi ale separaţiei. Clapeţii antifoc automaţi, inclusiv cei ce pot fi acționaţi de la distanță, trebuie să aibă un mecanism de securitate antipană care va închide clapetul în caz de incendiu, chiar și atunci când are loc întreruperea alimentării cu energie electrică sau pierderea de presiune hidraulică ori pneumatică. Clapeţii antifoc acționaţi de la distanță trebuie să poată fi redeschişi manual de la clapet.

.4   Instalaţiile de ventilație pentru navele de pasageri care transportă mai mult de 36 de pasageri

.1	În plus față de cerințele din secțiunile .1,.2 și .3, instalaţia de ventilație a unei nave de pasageri care transportă mai mult de 36 de pasageri trebuie să respecte și următoarele cerințe:

.1	în general, ventilatoarele trebuie astfel dispuse încât conductele care ajung în diferite spații să rămână într-o zonă verticală principală;

.2	scările închise trebuie să fie deservite de un ventilator independent și de un sistem de conducte (de evacuare și alimentare) care nu trebuie să deservească niciun alt spațiu în instalaţiile de ventilație;

.3	o conductă, indiferent de secțiunea sa transversală, care deservește mai mult de un spațiu de locuit, un spațiu de serviciu sau un post de comandă de pe interpunte trebuie să fie prevăzută, lângă locul unde perforează fiecare punte a acestor spații, cu un clapet automat de protecție împotriva fumului care să poată de asemenea să fie închis manual de pe puntea protejată de deasupra clapetului. Dacă un ventilator deservește mai mult de un spațiu de pe interpunte prin conducte separate în cadrul unei zone verticale principale, fiecare fiind destinată unui singur spațiu de pe interpunte, fiecare conductă trebuie prevăzută cu un clapet de protecție împotriva fumului acționat manual, montat aproape de ventilator;

.4	conductele verticale trebuie izolate, dacă este necesar, conform cerinţelor cuprinse în tabelele 4.1 și 4.2. Conductele trebuie izolate astfel cum se impune pentru punți între spațiul pe care îl deservesc și spațiul în discuție, după caz.

.5   Conductele de evacuare de la zonele bucătăriilor

.1	Cerințe privind navele de pasageri care transportă mai mult de 36 de pasageri

.1	În plus față de cerințele din secțiunile .1,.2 și .3, conductele de evacuare din zonele bucătăriilor trebuie să fie construite în conformitate cu punctele .2.4.2.1 și .2.4.2.2 și izolate conform standardului clasa „A-60” în toate spațiile de locuit, încăperile de serviciu și posturile de comandă prin care trec. Acestea trebuie, de asemenea, prevăzute cu:

.1	un colector de grăsimi ușor de îndepărtat pentru a fi curățat, dacă nu se montează un sistem alternativ omologat pentru eliminarea grăsimilor;

.2	un clapet antifoc amplasat la capătul din partea inferioară a conductei, în punctul de joncțiune a conductei cu hota din zona bucătăriilor, acționat automat și de la distanță și, suplimentar, un clapet antifoc acționat de la distanță amplasat la capătul din partea superioară a conductei, aproape de ieșirea conductei;

.3	un mijloc fix de stingere a incendiului în interiorul conductei. Instalaţiile de stingere a incendiului trebuie să respecte recomandările publicate de Organizația Internațională de Standardizare, în special standardul ISO 15371:2009 „Nave și tehnologie marină – Instalaţii de stingere a incendiilor pentru protecția aparatelor de gătit din bucătăriile navelor”;

.4	sisteme comandate de la distanță pentru închiderea ventilatoarelor de evacuare și alimentare, de acționare a clapeţilor antifoc menționaţi la punctul .5.1.1.2 și de acționare a instalaţiei de stingere a incendiului, care trebuie amplasate într-o poziție în afara bucătăriei, în apropiere de intrarea în bucătărie. Dacă se instalează un sistem ramificat, trebuie prevăzut un mijloc de închidere de la distanță, amplasat în același loc ca și sistemele menționate mai sus, a tuturor ramificațiilor care evacuează prin aceeași conductă principală înainte ca mediul de stingere să fie eliberat în sistem; și

.5	tambuchiuri de inspecție și curățare amplasate în mod corespunzător, inclusiv unul care să fie instalat lângă ventilatorul de evacuare și unul care să fie amplasat la capătul din partea inferioară, acolo unde se acumulează grăsimea.

.2	Conductele de evacuare de la mașinile de gătit instalate pe punți deschise trebuie să respecte punctul .5.1.1, după caz, atunci când trec prin spații de locuit sau spații ce conțin materiale combustibile.

.2   Cerințe privind navele de pasageri care transportă maximum 36 de pasageri

Dacă trec prin spații de locuit sau spații care conțin materiale combustibile, conductele de evacuare din zonele bucătăriilor trebuie construite în conformitate cu punctele .2.4.1.1 și .2.4.1.2. Fiecare conductă de evacuare trebuie prevăzută cu:

.1	un colector de grăsimi ușor de îndepărtat pentru a fi curățat;

.2	un clapet antifoc acționat automat și de la distanță amplasat la capătul din partea inferioară a conductei, în punctul de joncțiune a conductei cu hota din zona bucătăriilor și, suplimentar, un clapet antifoc acționat de la distanță în capătul din partea superioară a conductei, aproape de ieșirea conductei;

.3	sisteme comandate din bucătărie pentru închiderea ventilatoarelor de evacuare și de alimentare și

.4	mijloace fixe de stingere a incendiului în interiorul conductei.

.6   Camere de ventilație care deservesc încăperile de mașini de categoria A ce conțin mașini cu ardere internă

.1	Dacă o cameră de ventilație deservește numai un astfel de spațiu adiacent încăperii de mașini și nu există nicio separaţie cu rezistență la foc între camera de ventilație și încăperea de mașini, mijloacele de închidere a conductei sau conductelor de ventilație ce deservește/deservesc încăperea de mașini trebuie amplasate în afara camerei de ventilație și a încăperii de mașini.

.2	Dacă o cameră de ventilație deservește o astfel de încăpere de mașini, precum și alte spații și este separată de încăperea de mașini printr-o separaţie de clasa „A-60”, inclusiv perforări, mijloacele de închidere a conductei sau conductelor de ventilație pentru încăperea de mașini pot fi amplasate în camera de ventilație.

.7   Instalaţiile de ventilație pentru spălătorii de pe navele de pasageri care transportă mai mult de 36 de pasageri

Conductele de evacuare de la spălătorii și uscătoare din spații de categoria (13), astfel cum sunt definite în regula II-2/B/4.2.2, trebuie prevăzute cu:

.1	filtre ușor de îndepărtat pentru a fi curățate;

.2	un clapet antifoc amplasat la capătul din partea inferioară a conductei, acționat automat și de la distanță;

.3	sisteme comandate de la distanță pentru închiderea ventilatoarelor de evacuare și alimentare din spațiul respectiv și de acționare a clapetului antifoc menționat la punctul .7.2 și

.4	tambuchiuri localizate corespunzător pentru inspecție și curățare.”;

m)	la partea B „Măsuri de protecţie contra incendiului”, după regula II-2/B/13.3 se introduc trei noi reguli, regulile II-2/B/13.4, II-2/B/13.5 și II-2/B/13.6, cu următorul cuprins:

„NAVE DIN CLASELE B, C ȘI D, CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ

.4	O instalaţie fixă de detectare a incendiului și de alarmă de incendiu de tip aprobat și care să respecte cerințele din regula II-2/A/9 trebuie instalată în încăperile de mașini în cazul în care:

.4.1	instalarea unor sisteme și echipamente de comandă automată și de la distanță a fost aprobată în locul supravegherii permanente a acestui spațiu; și

.4.2	mașinile pentru propulsia principală și asociate, inclusiv sursele principale de energie electrică, sunt prevăzute cu grade diferite de control automat sau de la distanță și se află sub controlul permanent al echipajului dintr-o cameră de control.

.5	O instalaţie fixă de detectare a incendiului și de alarmă de incendiu de tip aprobat și care să respecte cerințele din regula II-2/A/9 trebuie instalată în spații închise care conțin incineratoare.

.6	În ceea ce privește o instalaţie fixă de detectare a incendiului și de alarmă de incendiu astfel cum este prevăzut în regulile II-2/B/13.4 și 13.5, se aplică următoarele:

Instalaţia de detectare a incendiului trebuie proiectată și detectoarele trebuie poziționate astfel încât să detecteze rapid izbucnirea incendiului în orice parte din spațiile respective și în orice condiții normale de funcționare a mașinilor și de variații ale ventilației care pot fi impuse de intervalul posibil al temperaturilor ambiante. Instalaţiile de detectare care folosesc exclusiv detectoare termice sunt autorizate doar în spațiile de înălțime limitată și acolo unde folosirea lor este în mod deosebit adecvată. Instalaţia de detectare trebuie să lanseze atât semnale sonore, cât și vizuale, ambele distincte de alarmele de la oricare altă instalaţie care nu indică incendiu, în suficient de multe locuri pentru a garanta că alarmele sunt auzite și observate pe puntea de comandă și de către ofițerul mecanic responsabil.

Când puntea de comandă este fără echipaj la bord, alarma trebuie să sune în locul în care este de cart un membru responsabil al echipajului.

După instalare, instalaţia se încearcă în diverse condiții de funcționare a motorului și de ventilație.”;

n)	la partea B „Măsuri de protecţie contra incendiului”, regula II-2/B/14.1.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„.2	Cerințele din regulile II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 și II-2/B/9a pentru menținerea integrității zonelor verticale trebuie aplicate și punților și pereților etanși reprezentând limitele ce separă zonele orizontale una de alta și de restul navei.”;

o)	la partea B „Măsuri de protecţie contra incendiului”, regula II-2/B/14.1.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„.2	La navele noi construite înainte de 1 ianuarie 2018 care transportă maximum 36 de pasageri și la navele existente din clasa B care transportă peste 36 de pasageri, pereții etanși ce delimitează încăperile de categorie specială trebuie izolați conform cerințelor pentru spațiile de categoria (11) din tabelul 5.1 din regula II-2/B/5, iar limitele orizontale conform cerințelor pentru categoria (11) din tabelul 5.2 din regula II-2/B/5. La navele construite la 1 ianuarie 2018 sau după această dată care transportă maximum 36 de pasageri, pereții etanși ce delimitează încăperile de categorie specială trebuie izolați conform cerințelor pentru spațiile de categoria (11) din tabelul 5.1a din regula II-2/B/5, iar limitele orizontale conform cerințelor pentru categoria (11) din tabelul 5.2a din regula II-2/B/5.”

3.	Capitolul III „Mijloace de salvare”se modifică şi se completează după cum urmează:

a)	tabelul de la regula III/2.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

| „Spații | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de persoane (N) Număr de pasageri (P) | > 250 | ≤ 250 | > 250 | ≤ 250 | > 250 | ≤ 250 |
| Capacitatea ambarcațiunilor de salvare (1) (2) (3) (4): |  |  |  |  |  |  |
| — nave existente | 1,10 N | 1,10 N | 1,10 N | 1,10 N | 1,10 N | 1,10 N |
| — nave noi | 1,25 N | 1,25 N | 1,25 N | 1,25 N | 1,25 N | 1,25 N |
| Bărci de urgență (4) (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Colaci de salvare (6) | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Veste de salvare (8) (9) (12) (13) | 1,05 N | 1,05 N | 1,05 N | 1,05 N | 1,05 N | 1,05 N |
| Veste de salvare pentru copii (9) (13) | 0,10 P | 0,10 P | 0,10 P | 0,10 P | 0,10 P | 0,10 P |
| Veste de salvare pentru copii sub 2 ani (10) (13) | 0,025 P | 0,025 P | 0,025 P | 0,025 P | 0,025 P | 0,025 P |
| Facle de semnalizare a sinistrului (7) | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Aparate de lansare a bandulei (14) | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Transpondere radar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aparate duplex de radiotelefonie VHF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

________________________________________

(1)  Ambarcațiunile de salvare pot fi bărci de salvare sau plute de salvare ori o combinație a acestora, în conformitate cu dispozițiile regulii III/2.2 Atunci când se justifică prin caracterul sigur al călătoriilor și/sau prin condițiile climatice favorabile din zona de exploatare, având în vedere recomandările din MSC/Circ.1046, ale OMI, administrația statului de pavilion poate accepta, dacă acest lucru nu este respins de statul membru gazdă:

a)	plute de salvare deschise gonflabile reversibile care nu respectă secțiunea 4.2 sau 4.3 din Codul LSA, cu condiția ca respectivele plute de salvare să respecte integral cerințele din anexa 10 la Codul din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză și, pentru navele construite la 1 ianuarie 2012 sau după această dată, anexa 11 la Codul din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză;

b)	plute de salvare care nu respectă cerințele de la paragrafele 4.2.2.2.1. și 4.2.2.2.2. din Codul LSA privind izolarea împotriva frigului a podelei plutei de salvare.

Ambarcațiunile de salvare pentru navele existente din clasele B, C și D trebuie să respecte regulile aplicabile din Convenția SOLAS 74 pentru navele existente, astfel cum a fost modificată la 17 martie 1998. Toate navele de pasageri ro-ro trebuie să respecte cerințele regulii III/5-1, după caz.

O instalație sau instalațiile de evacuare în mare care este/sunt conformă/conforme cu secțiunea 6.2 din Codul LSA poate/pot înlocui capacitatea echivalentă a plutelor de salvare astfel cum este prevăzută în tabel, inclusiv aparatura de lansare a acestora, dacă este cazul.

(2)  Ambarcațiunile de salvare trebuie, pe cât posibil, să fie distribuite egal pe fiecare latură a navei.

(3)  Capacitatea totală a ambarcațiunilor de salvare, inclusiv plute de salvare suplimentare, trebuie să fie în conformitate cu cerințele din tabelul de mai sus, adică 1,10N = 110 % și 1,25N = 125 % din numărul total de persoane (N) pe care nava este autorizată să le transporte. Trebuie transportat un număr suficient de ambarcațiuni de salvare pentru a garanta că, dacă oricare dintre ambarcațiunile de salvare este pierdută sau iese din funcțiune, ambarcațiunile de salvare rămase pot primi numărul total de persoane pe care nava este autorizată să le transporte. Dacă cerințele privind arimarea pentru plutele de salvare din regula III/7.5 nu sunt respectate, pot fi solicitate plute de salvare suplimentare.

(4)  Numărul total de bărci de salvare și/sau bărci de urgență trebuie să fie suficient pentru a garanta că, în caz de abandonare a navei de către numărul total de persoane pe care nava este autorizată să le transporte, fiecare barcă de salvare sau barcă de urgență trebuie să adune maximum nouă plute de salvare.

(5)  Aparatura de lansare pentru bărcile de salvare trebuie să respecte cerințele regulii III/10.

Dacă o barcă de urgență respectă cerințele secțiunii 4.5 sau 4.6 din Codul LSA, aceasta poate fi inclusă în capacitatea ambarcațiunilor de salvare precizată în tabelul de mai sus.

O barcă de salvare poate fi acceptată ca barcă de urgență cu condiția ca aceasta și sistemele sale de lansare și recuperare să respecte, de asemenea, cerințele aplicabile unei bărci de urgență.

Cel puțin una dintre bărcile de urgență, dacă există obligația să fie purtată o astfel de barcă, de pe navele de pasageri ro-ro trebuie să fie o barcă de urgență rapidă care să respecte cerințele regulii III/5-1.3.

Atunci când administrația statului de pavilion consideră că instalarea unei bărci de urgență sau a unei bărci de urgență rapide la bordul unei nave este fizic imposibilă, nava respectivă poate fi scutită de obligația de a purta o barcă de urgență, cu condiția ca nava să respecte toate cerințele următoare:

a)	nava este construită astfel încât să permită recuperarea din apă a unei persoane în dificultate;

b)	recuperarea persoanei în dificultate poate fi urmărită de pe puntea de comandă; și

c)	nava este suficient de manevrabilă pentru a se apropia și a recupera persoane în cele mai nefavorabile situații previzibile.

(6)  Trebuie să existe cel puțin un colac de salvare pe fiecare latură a navei care să fie echipat cu o parâmă plutitoare egală ca lungime cu cel puțin dublul înălțimii la care este arimat deasupra liniei de plutire în condiții de pescaj minim sau cu 30 de metri (se reține valoarea cea mai mare).

Doi colaci de salvare trebuie să fie echipați cu semnale fumigene cu autodeclanșare și cu lumină cu autodeclanșare; aceștia trebuie să poată fi decuplați ușor de pe puntea de comandă. Restul colacilor de salvare trebuie să fie echipați cu lumini cu autoaprindere, în conformitate cu dispozițiile paragrafului 2.1.2 din Codul LSA.

(7)  Faclele de semnalizare a sinistrului, care respectă cerințele secțiunii 3.1 din Codul LSA, trebuie depozitate pe puntea de comandă sau în postul de manevră.

(8)  Pentru fiecare persoană care trebuie să lucreze în zone expuse de pe navă trebuie prevăzută o vestă de salvare gonflabilă. Respectivele veste de salvare gonflabile pot fi cuprinse în numărul total de veste de salvare prevăzut în prezentul ordin.

(9)  Trebuie să se asigure un număr de veste de salvare pentru copii egal cu cel puțin 10 % din numărul pasagerilor de la bord sau un număr mai mare, dacă este necesar, astfel încât fiecărui copil să i se furnizeze o vestă de salvare.

(10)  Trebuie să se asigure un număr de veste de salvare pentru copii sub 2 ani egal cu cel puțin 2,5 % din numărul pasagerilor de la bord sau un număr mai mare, dacă este necesar, astfel încât fiecărui copil sub 2 ani să i se furnizeze o vestă de salvare.

(11)	Toate navele trebuie să dețină un număr suficient de veste de salvare pentru personalul de cart și destinate utilizării în cadrul unor stații îndepărtate de ambarcațiuni de salvare. Vestele de salvare destinate pentru personalul de cart trebuie să fie depozitate pe punte, în postul de comandă a mașinilor și în orice alt post de supraveghere unde este necesară prezența membrilor echipajului.

Cel târziu la data primei inspecții periodice efectuate după 1 ianuarie 2012, toate navele de pasageri trebuie să respecte dispozițiile de la notele de subsol 12 și 13.

(12)  Dacă vestele de salvare pentru adulți furnizate nu sunt adecvate, ca mărime, pentru persoanele cântărind până la 140 kg și cu o lățime a pieptului de până la 1750 mm, trebuie să existe la bord un număr suficient de accesorii pentru ca aceste veste de salvare să fie atașate în mod corespunzător de persoanele respective.

(13)  Pe toate navele de pasageri, fiecare vestă de salvare trebuie să fie prevăzută cu o lumină, în conformitate cu cerințele paragrafului 2.2.3 din Codul LSA. Toate navele de pasageri ro-ro trebuie să respecte dispozițiile regulii III/5.5.2.

(14)  Pentru navele cu o lungime mai mică de 24 m nu există obligativitatea de a transporta la bord aparate de lansare a bandulei.”

b)	după regula III/9/2 se introduce o nouă regulă, regula III/9/2a, cu următorul cuprins:

„.2a	Cel târziu la data primei intrări programate în doc uscat de după 1 ianuarie 2018, dar cel târziu la 1 iulie 2019, mecanismele de decuplare în sarcină a bărcilor de salvare ce nu respectă paragrafele de la 4.4.7.6.4 până la 4.4.7.6.6 din Codul LSA se înlocuiesc cu echipamente care sunt conforme codului, avându-se în vedere Liniile directoare pentru evaluarea și înlocuirea sistemelor de decuplare și recuperare a bărcilor de salvare, elaborate de OMI şi difuzate prin MSC.1/Circ.1392;”

c)	după regula III/10 se introduce o nouă regulă, regula III/10a, cu următorul cuprins:

„10a   Recuperarea persoanelor din apă

NAVE DIN CLASELE B, C ȘI D, CONSTRUITE LA 1 IANUARIE 2018 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ

.1	Toate navele trebuie să aibă planuri și proceduri specifice navei respective pentru recuperarea persoanelor din apă, ținându-se seama de Liniile directoare pentru elaborarea de planuri și proceduri de recuperare a persoanelor din apă, elaborate de OMI şi difuzate prin MSC.1/Circ.1447. Planurile și procedurile trebuie să identifice echipamentul destinat a fi utilizat în scopul recuperării și măsurile care trebuie luate pentru reducerea la minimum a riscului pentru personalul de la bordul navei implicat în operațiuni de recuperare. Navele construite înainte de 1 ianuarie 2018 trebuie să se conformeze acestei cerințe până la data primei inspecții periodice sau de reînnoire a echipamentului de siguranță.

.2	Navele de pasageri ro-ro care sunt în conformitate cu regula III/5-1.4 sunt considerate ca fiind conforme cu prezenta regulă.”

d)	după regula III/13.8 se introduce o nouă regulă, regula III/13.9, cu următorul cuprins:

„.9	Membrii echipajului care dețin responsabilități în ceea ce privește pătrunderea în spații închise sau salvarea participă la un exercițiu având ca obiect spațiile închise și salvarea, care trebuie să aibă loc la bordul navei la intervale ce urmează a fi stabilite de administrație, dar cu o frecvență de minimum o dată pe an:

.1   Exerciții ce au ca obiect accesul în spații închise și salvarea

.1	Exercițiile ce au ca obiect accesul în spații închise și salvarea trebuie planificate și conduse în condiții de siguranță, ținând seama, după caz, de liniile directoare furnizate în cadrul Recomandărilor revizuite privind accesul la spațiile închise la bordul navelor, adoptate de OMI prin rezoluția A.1050(27).

.2	Fiecare exercițiu ce are ca obiect accesul în spații închise și salvarea include:

.1	verificarea și utilizarea echipamentului de protecție personal necesar pentru acces;

.2	verificarea și utilizarea echipamentului și procedurilor de comunicare;

.3	verificarea și utilizarea instrumentelor de măsurare a atmosferei din spații închise;

.4	verificarea și utilizarea echipamentului și procedurilor de salvare; și

.5	instrucțiuni referitoare la tehnici de prim-ajutor și resuscitare.”

e)	după regula III/13 se introduce o nouă regulă, regula III/14, cu următorul cuprins:

„14   Înregistrări (R 19.5)

NAVE NOI ȘI EXISTENTE DIN CLASELE B, C ȘI D:

.1	Data la care au loc adunările, detaliile exercițiilor de abandonare a navei și de incendiu, ale exercițiilor ce au ca obiect accesul în spații închise și salvarea, ale exercițiilor pentru alte dispozitive de salvare și ale instruirii la bord se înregistrează în jurnalul de bord prevăzut, eventual, de administrație. Dacă nu are loc o adunare, un exercițiu sau o sesiune de instruire complet(ă) la momentul stabilit, se face o înregistrare în jurnalul de bord prin care se precizează circumstanțele și amploarea adunării, a exercițiului sau a sesiunii de instruire desfășurat(e).”

--------------------