NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu (APDF) s-a înființat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 520/1998, cu modificările și completările ulterioare, și funcționează ca societate pe acțiuni sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI). APDF îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile a căror infrastructură i-a fost concesionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, printre care se află și Portul Giurgiu. APDF are în principal următoarele atribuții: a) întreținerea, repararea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată; b) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber şi nediscriminatoriu; c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranță în porturi; d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime în bazinele portuare şi la dane şi a semnalizării pe șenalele de acces şi în porturi; e) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi; f) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului român din acordurile şi convențiile la care România este parte. Portul Giurgiu este amplasat pe malul stâng al fluviului Dunărea, în zona km 489 – 497 și este inclus în rețeaua centrală de porturi TEN-T. Portul Giurgiu este dezvoltat în trei amplasamente: Sectorul Ramadan - cu funcțiuni de acostare la Dunăre în lungime de cca. 750 ml; Canalul Plantelor - unde sunt amenajate fronturi de acostare având lungimea totală de 740 ml; spre ostrovul Cioroiu este amenajată o dană pentru produse de balastieră; Bazinul Veriga - unde se află un important șantier naval dispunând de un syncrolift pentru nave de 5.000 t, cheuri de armare, hale de producție şi reparații, utilaje etc. Portul este racordat la rețeaua locală şi națională de drumuri şi la rețeaua de cale ferată, cu precizarea că în ultimii ani nu s-au mai efectuat operațiuni de încărcare/descărcare în/din vagoane de cale ferată. Portul nu dispune de facilități pentru furnizare de apă potabilă şi energie electrică la dane şi nici nu este iluminat pe timp de noapte, cu excepția danelor de pasageri nr. 3 şi 4, reabilitate recent. Datorită vechimii mari a construcțiilor de acostare existente, cu durata de serviciu normată expirată, cât şi datorită unei exploatări intensive, corelate cu schimbarea condițiilor climatice din ultimii ani, se constată deteriorări importante ale acestora, cum ar fi: degradarea rosturilor, tasări ale pereului, caverne localizate în structura pereului, descompletări şi devieri ale profilului teoretic proiectat, depuneri aluvionare importante în zona danelor de acostare, accesorii de cheu deteriorate. Toate acestea au consecințe negative asupra celor care desfășoară activități portuare. În anul 2019 APDF contractat o expertiză tehnică și un studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”. Lucrările propuse în cadrul proiectului sunt următoarele: 1. Zona portului Ramadan Cheurile de la danele 1 şi 2 se vor reabilita în varianta cu cheu vertical din palplanşe metalice. Având în vedere că danele 1 şi 2, în lungime cumulată de 400 m, oferă, de fapt, front de acostare pentru trei dane, s-a prevăzut realizarea a trei posturi de acostare, fiecare având lungimea de cca. 133 m. Danele nr. 5 şi 6 oferă fronturi de acostare de 120 ml fiecare şi vor fi reabilitate în varianta cu cheu pereat cu dale din beton prefabricat. 2. Zona bazinul Veriga Una dintre problemele importante cu care se confruntă autoritatea portuară şi operatorii economici care derulează activități în Bazinul Veriga este accesul navelor/barjelor în gura de intrare spre acest bazin, care nu asigură intrarea şi manevrarea în condiții de siguranță. Pentru a crea condițiile de acces ale navelor/barjelor în bazin, prin asigurarea unei lățimi a șenalului de intrare de 60 ml, este necesară dragarea materialului de pe malul aval, care în prezent obturează acest acces şi protejarea malului aval al ostrovului Cioroiu după dragare, prin execuția unei lucrări de profilare/taluzare şi apărare. Suprafața de teren pe care se va lărgi gura de intrare va fi de cca. 4.200 mp. Adâncimea în gura de intrare şi a şenalului de acces în bazinul Veriga, până la latura nordică a bazinului va fi de 2,5 m față de etiaj local (cota -2,5 m etiaj local sau +9,85 m MN75). Gura de intrare va fi semnalizată prin 2 faruri: unul montat în capul molului supraînălțat (verde) alimentat prin cablu electric şi altul pe malul amenajat şi apărat din capul ostrovului Cioroiu (roşu), alimentat cu panouri solare fotovoltaice. În afara lucrărilor prevăzute pentru recalibrarea şi reamenajarea gurii de acces în bazin, se vor mai realiza şi următoarele tipuri de lucrări: amenajarea bazinului cu cheu vertical din palplanşe metalice, pe latura vestică, pe o lungime de 220 m; amenajarea, la piciorul dinspre bazin a molului existent, a unei rampe betonate de andocare pentru lansarea la apă /ridicarea de la apă a ambarcațiunilor de intervenție rapidă (șalupe) staționate pe platforma de la dana 6 (dana de ecologizare); amenajarea racordului între cheul aferent celor două dane de așteptare, rampa de lansare şi molul existent, cu cheu pereat cu plăci prefabricate, pe o lungime de cca. 50 ml; reabilitarea platformei de la dana 6 şi a drumului de acces la dana 6 (dana de ecologizare). Pentru realizarea cheului la danele de așteptare din bazin, a rampei pentru lansarea șalupelor rapide şi a racordului cu molul existent este nevoie de îndepărtarea vegetației crescute pe taluz şi scoaterea din amplasament a celor 3 piloți din beton armat de pe zona de racord a molului cu latura vestică a bazinului. 3. Brațul Smârda şi zona aval a Bazinului Plantelor Pentru a putea asigura condițiile de acces pe brațul Smârda şi de staționare pentru iernatic în bazinul Plantelor (pe zona din aval de brațul Smârda), este necesară dragarea materialului aluvionar acumulat în timp. Terenul și infrastructura pe care se vor executa lucrări sunt proprietatea statului român, domeniu public și au fost concesionate beneficiarului APDF pe o perioadă de 49 ani (contractul de concesiune nr. LO3898/15.10.2008 încheiat între Ministerul Transporturilor și CN APDF SA Giurgiu). Lucrările se vor proiecta și se vor executa în limita de proprietate astfel încât să fie evitate orice litigii apărute ulterior cu persoane fizice sau juridice. Nu sunt necesare exproprieri. Pentru calibrarea accesului în bazinul Veriga este necesar acceptul proprietarului terenului de pe malul aval, respectiv Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI). MAI, prin Direcția Generală Logistică şi-a exprimat, prin scrisoarea nr. 2860776/28.02.2020, avizul favorabil condiționat Valoarea investiției este 113.932.884 lei, inclusiv TVA. Sursa de finanțare identificată o reprezintă fondurile externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu” a fost avizat în CTE-MTIC cu Avizul nr. 41/50 din 12.06.2020 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu Avizul nr. 75/18.12.2020. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru investițiile cuprinse la poziția C – «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 40 milioane lei. |
| --- | --- |
| 11.In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, | Nu este cazul |
| 2. Schimbări preconizate | Prin realizarea obiectivului de investiții: - va crește gradul de siguranță în realizarea manevrelor de acces în Bazinul Veriga și a operațiunilor de încărcare / descărcare mărfuri; - va crește capacitatea portului, conform cererii de transport. Prin aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu” se vor putea accesa fonduri europene nerambursabile, disponibile prin POIM 2014 – 2020. |
| 3. Alte informaţii | Obiectivul de investiții “D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu” este inclus în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin HG nr. 666/2016 și este prevăzut la finanțare în perioada 2014 – 2020. |

Secțiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 11 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Finanțarea proiectului implică ajutor de stat și este exceptată de la obligația de notificare la Comisia Europeană deoarece aceasta se încadrează în limitele de exceptare precizate in legislația Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 21 Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ va avea impact social prin crearea de noi locuri de muncă pe perioada derulării lucrărilor. |
| 4. Impactul asupra mediului | A fost emis Acordul de mediu nr. 11/12.10.2020 emis de Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu. |
| 5. Alte informații | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat

| - mii lei - |
| --- |
| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |
| a) buget de stat, din acesta: |  |  |  |  |  |  |
| (i) impozit pe profit |  |  |  |  |  |  |
| (ii) impozit pe venit |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: |  |  |  |  |  |  |
| (i) impozit pe profit |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: |  |  |  |  |  |  |
| (i) contribuţii de asigurări |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |
| a) bugetul de stat, din acesta: |  |  |  |  |  |  |
| (i) cheltuieli de personal |  |  |  |  |  |  |
| (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: |  |  |  |  |  |  |
| (i) cheltuieli de personal |  |  |  |  |  |  |
| (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: |  |  |  |  |  |  |
| (i) cheltuieli de personal |  |  |  |  |  |  |
| (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |
| a) bugetul de stat |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informații | Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ

asupra legislației în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | a). Nu este cazul b). Nu este cazul. |
| --- | --- |
| 11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| Decizii ale Curţii Europene de Justiţie și alte documente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| Evaluarea conformității | Nu este cazul |
| Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente | Nu este cazul |
| Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării

proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente. | Proiectul de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în coordonarea consiliilor interministeriale permanente. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare al Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu necesită aviz de la Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Apărare al Ţării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi. |
| 6. Alte informaţii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |

Secțiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Menționăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente în vederea adoptării/aprobării prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. |
| --- | --- |
| 2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Acest proiect de act normativ nu are impact asupra acestui domeniu. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secțiunea a 8-a

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale şi/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu este cazul |

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu” care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CĂTĂLIN DRULĂ

#### AVIZEAZĂ FAVORABIL:

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

### ATTILA-ZOLTÁN CSEKE

MINISTRUL FINANŢELOR

ALEXANDRU NAZARE

SECRETAR GENERAL

Ștefania – Gabriella FERENCZ

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

Daniela DEUȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI AJUTOR DE STAT

DIRECTOR

Petre NEACȘA

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

Felix Corneliu ARDELEAN

DIRECȚIA TRANSPORT NAVAL

DIRECTOR

Gabriela MURGEANU